## Slide 1
PROGRESS INSTALASI FAST
PHE SIAK – PT AUDEMARS INDONESIA
Batang GS, 19 April 2021

## Slide 2
OUTLINE
Instalasi FAST
Peta Penggalian Kabel FAST Subsurface
Peta Pemboran Anoda FAST Subsurface
Instalasi Fiber Flange
Pengambilan Data Baseline
Baseline dan On-Stream
Timeline
PT. Audemars Indonesia, 2021

## Slide 3
INSTALASI FAST
PT. Audemars Indonesia, 2021
Instalasi FAST dilakukan seperti table di bawah:
FAST Surface
FAST Sub-Surface
FAST Monitoring
FAST Surface untuk flowline 4”
FAST Subsurface Anoda di install di sumur mati
FAST Subsurface Katoda di install di sumur monitoring

## Slide 4
PETA PENGGALIAN KABEL FAST SUBSURFACE
PT. Audemars Indonesia, 2021
UPDATE 16 APRIL 2021
JALUR KABEL FAST

## Slide 5
PETA PEMBORAN ANODA FAST SUBSURFACE
PT. Audemars Indonesia, 2021
Note:
Kedalaman Pemboran Anoda 30 meter
Pemboran dilakukan menggunakan jasa pemboran sumur air

## Slide 6
ILUSTRASI PEMBORAN ANODA
PT. Audemars Indonesia, 2021

## Slide 7
INSTALASI FIBER FLANGE
PT. Audemars Indonesia, 2021
INSTALASI FLANGE
Flange 4 inch DN 100
Ansi #300
Item | Unit | Lokasi
Flange | 16 | #79, #73, #85, #81, #42, #45, #14, #74, #84, #80, #83, #43, #14 / #12, #20, #27
Note : Di install di flange connectivity flowline, untuk isolasi arus listrik
Fiber flange di sumur btg 12

## Slide 8
PENGAMBILAN DATA BASELINE
PT. Audemars Indonesia, 2021
Pengambilan data baseline dilakukan dengan :
Well Test dengan tanki 1500 liter
Flowmeter
Pengambilan data BFPD menggunakan Flowmeter
Pengambilan data Water Cut menggunakan Well Test
Pengambilan data lab (Viskositas, Pour Point, dan Specific Gravity)
Note : Tanki dan flowmeter dipasang pada 12 sumur target FAST
Hydrometer
Hydrometer

## Slide 9
BASELINE DAN ON-STREAM
PT. Audemars Indonesia, 2021
Penentuan nilai baseline didapat dari data monitoring yang diambil terlebih dahulu dengan nilai BFPD didapat dari flowmeter dan nilai Water Cut didapat dari Well Test selama 1 bulan sebelum dilakukan on-stream. On-stream akan dilakukan selama 2 bulan setelah penentuan baseline sudah disetujui oleh kedua belah pihak

## Slide 10
TIMELINE
PT. Audemars Indonesia, 2021

## Slide 11
THANK YOU